ADEX Comfort 06

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ

Určení:

Regulátor ADEX Comfort 06 je určen pro ústřední vytápění s plynovými kotli nebo kotli 
na dřevo. Je vhodný zvláště pro rodinné domky, malé a střední objekty. Uplatní se zejména tam, 
kde je požadován efektivní celoroční automatický provoz kotelny.

Funkčně i provedením navazuje na regulátor ADEX Comfort 03.

Typové vlastnosti:

- ovládá směšovací ventil
                                - ovládá kotel a čerpadlo
                                - zajišťuje ochranu kotle podle teplot na výstupu i vratu kotle
                                - v letním režimu pravidelně procvičuje čerpadlo a směšovací ventil
                                - může pracovat s venkovním čidlem

Regulátor je vybaven čtyřmi nastavovacími prvky, přístupnými obsluze:

Teplota topné vody při vypnutém PT (TMIN)
Teplota topné vody při sepnutém PT (TMAX)
Mezní teplota kotlové vody (KMAX)
Cílená teplota vratné kotlové vody (TVC)

Různé způsoby regulace topného okruhu:

Regulace podle vnitřní teploty: K regulátoru lze použít libovolný pokojový termostat. Každý si může zvolit pokojový termostat 
podle individuálních požadavků a potřeb.

Při použití pokojového termostatu Honeywell řady CM nabízí regulátor komfort na úrovni adaptivních systémů regulace.

Regulace podle venkovní teploty: Nové, zcela ojedinělé a velmi snadné nastavení regulátoru, které zvládne každý člen rodiny. Není třeba znát žádné topné křivky. Stačí nastavit maximální teplotu v topení pro kruté mrazy a minimální teplotu 
pro teplé dny. Ostatní zařídí regulátor.

Regulace podle vnitřní a venkovní teploty: Slučuje a násobí výhody předešlých způsobu regulace. Zajišťuje maximální tepelnou pohodu s minimálními nároky na obsluhu. Zapomenete na to, že máte nějakou regulaci.

Regulace kotlů na plyn i na tuhá paliva:

Regulátor je vybaven funkcemi pro ochranu kotlů na tuhá paliva. Lze jím řídit topné systémy s trojcestným i čtyřcestným ventilem, systémy se záložním kotlem na plyn nebo elektriku i systémy s akumulační nádrží.

Volba způsobu regulace topného okruhu se provádí blokovým přepínačem.

Pro správnou regulaci se počítá s kotlovým samostatným čerpadlovým okruhem. Je nutné vřadit na zpátečku čerpadlo, které zabezpečí správné teploty na vratném (kotlovém) okruhu (červené čerpadlo). Pokud má kotel vlastní čerpadlo platí zapojení na obrázku. U peletkového kotle Boink OPOP je čerpadlo spínáno druhým termostatem u havarijního termostatu, který se dodává s kotlem. Čidlo teploty od řídící jednotky kotle je dobré dát do druhé jímky kotle, zajistí se tím co nejpřesnější měření. Pokud čidlo dáte na výstup teplé vody z kotle těsně za šroubení vzniká rozdíl teplot asi 5°C a musí se počítat s nastavováním max.teploty kotle, která jde nastavit na řídící jednotce maximálně na 85°C. Po překročení této teploty se kotel vypíná a čeká na zchladnutí podle nastavení.

Typické aplikace regulátoru ADEX Comfort 06:

Elektrické zapojení:

Technické parametry:

Napájení:     230V/50Hz 
Příkon:     max. 10 VA
Teplotní čidla T,K,V:     ADEX C (element KTY110, 2000ohmů/25°C)
Vstupy PT, TUV:     bezpotenciálový spínací kontakt 
Výstup pro servopohon:     24V/50Hz, 5VA, 90°/120÷150sec. 
Výstup pro kotel:     spínací kontakt 3A/250V
Výstup pro čerpadlo:     230V/50Hz, max. 300VA
Rozměry:     140 x 190 x 58 mm
Součástí dodávky jsou tři příložná čidla T,K,V včetně montážního příslušenství. 
Čidlo venkovní teploty ADEX B není součástí základní dodávky.
Regulátor je dodáván se síťovou flexošňůrou.